## Slide 1: Domain Name System
ITONK, Q4 2013
Team 2
Notes: Anders

## Slide 2: Outline
  Naming in distributed systems
Domain Name System
  Levels and hierarchy
  Resolution
Berkeley Internet Name Domain
  Caching name server
  Forwarder
  Use local server as DNS server

## Slide 3: Outline
  Naming in distributed systems
Domain Name System
  Levels and hierarchy
  Resolution
Berkeley Internet Name Domain
  Caching name server
  Forwarder
  Use local server as DNS server

## Slide 4: Naming in distributed systems
Refererer til en enhed
Logiske navne vs. IP adresser
Tre navne-konventioner:
  Flat naming
  Structured naming
  Attribute-based naming
Notes: Lasse

## Slide 5: Naming in distributed systems
Refererer til en enhed
Logiske navne vs. IP adresser
Tre navne-konventioner:
  Flat naming
  Structured naming
  Attribute-based naming
DNS
Notes: Lasse
Flat
Identifieres er random bit strings -> ustrukturet
Angiver ingen information på hvordan man får fat i det given access point for den given enhed
Godt for maskiner -> ikke for mennesker.
Structured
Menneske læseligt
Strukturet navne -> sekvenser af ord
Navne er organiseret i et "Name space" -> Kan blive repræsenteret ved en "Naming Graf". Her gemmes information om enheder ved brug af navne.
For at slå navne op -> "Name resolution”
Attribute
Enhed har flere attributter (information)
Beskrive hvordan en enhed kan tilgåes gennem forskellige attributter.
Gør en bruger kan søge på en enhed som ikke er kendt
Eks (fandt et på nettet) er at man har en musik DB hvor et givent nummer kan ligge inden for flere kategorier (fx pop og Rock som er attributter)

## Slide 6: Outline
  Naming in distributed systems
Domain Name System
  Levels and hierarchy
  Resolution
Berkeley Internet Name Domain
  Caching name server
  Forwarder
  Use local server as DNS server

## Slide 7: Domain Name System
“A network service that translates names into IP addresses”
Oprindeligt brugte man kun lokal HLT
1982: DNS
  lokal HTL og distribueret hierarkisk database med 13 root servere
Forskellige records, f.eks. A-record
Notes: Mia
Definitionen på et Domain Name System er; en service som mapper navne til IP adresser.
Oprindeligt – da internettet var et meget lille netværk, fandtes disse oversigter over navne og IP adresser i en Host Lookup Table placeret på hver computer på netværket. På denne måde kunne computerne kommunikere vha. logiske navne. Når der tilkom en ny computer på netværket, skulle alle host lookup tables opdateres med det nye navn og den tilhørende IP adresse. Efterhånden som antallet af computere på netværket voksede blev denne procedure umulig. Derfor blev Domain Name System opfundet i 1982. DNS kan sammenlignes med en distribueret telefonbog, som sørger for at mappe logiske navne med IP adresser.
Den nuværende kommunikation over internettet foregår nu ved, at computeren tjekker sin lokale host lookup table, for at se om det logiske navn er parret med en IP adresse. Hvis ikke benyttes DNS, som er en distribueret hierakisk database, som indeholder information associeret med domæne navne og IP adresser.
Øverst i hierakiet findes 13 root servers som er hemmeligt placeret i forskellige lande. Rasmus vil komme ind på den hierakiske opbygning senere.
Alt efter hvilken information der forespørges, findes den i forskellige typer af filer. Den type fil som returnere en IPv4 adresse kaldes en address record (A record). Af andre typer filer findes f.eks. CNAME som er et navn til navn opslag, hvor DNS-opslaget så forsøger at finde en IP-adresse tilhørende det nye navn. En anden type fil er MX-filer som indeholder mail servere.

## Slide 8: Windows: ipconfig/all
Fully Qualified Domain Name:
Becks-PC.iha.dk.
Notes: Rasmus
Fully Qualified Domain Name anvendes når enheder skal identificeres og tilgås. Den specificerer en eksakt lokation i DNS hierarkiet

## Slide 9: DNS hierarchy
Notes: Forklar om hierarkiet og om zoner
Rasmus

## Slide 10: Resolution
Iterativ name resolution
Notes: Når en computer skal finde en IP adresse kan det foregå på to måder:
Iterativ Name Resolution. Denne resolution inddrager clienten meget, da den starter med at spørger en root server efter hele navnet. Root server svarer tilbage med den del den kender; her ”nl”, som er Country code top level domain (ccTDL) name server. Så skal clienten henvende sig til den server der ved noget om resten af domæne-navnet. Og til sidst har den fået alle oplysningerne til at kontakte den pågældende node. Denne metode bruges gerne øverst i hierakiet.
  For: root-serveren skal blot fortælle hvor TDL-serveren findes.
Recursiv Name Resolution – Se næste slide

## Slide 11: Resolution
Recursive name resolution
Notes: I den recursive metode ligger al arbejdet hos DNS serverne. Der spørges ned i hierakiet indtil IP adressen til det fulde domænenavn er fundet. Denne sendes så til clienten. DNS serverne har mulighed for at cache den fundne IP adresse, hvorved et nyt lookup undgås næste gang der spørges til det samme domæne. Denne metode bruges gerne nederst i hierakiet, da denne metode ellers vil belaste root-server al for meget.
  For: Caching er mere effektivt; tidsbesparende og mindre ressourcekrævende
  Klienten er ikke så involveret

## Slide 12: DNS Security Extentions
Udvidelser som tilbyder clienter sikkerhed for deres opslag
  DNS svar kan være ændret
Keys og trust-anchors
Signed zones
Misbrug af DNS – f.eks. i Kina
Notes: Rasmus

## Slide 13: Outline
  Naming in distributed systems
Domain Name System
  Levels and hierarchy
  Resolution
Berkeley Internet Name Domain
  Caching name server
  Forwarder
  Use local server as DNS server

## Slide 14: BIND
Implementering af DNS protokollen
  Den mest udbredte DNS server software
  Understøtter flere operativ systemer
  Open Source Understøtter blandt andet caching og forwarding
Notes: Lasse

## Slide 15: Caching
Opslag gemmes og benyttes ved næste opslag
  Tidsbesparende
Notes: Lasse

## Slide 16: Forwarding
Individual valg af DNS server
  Google Test Bench
Generelt kan disse public DNS servere være hurtigere end default ISP
Notes: Anders
Vi brugte disse to, men synes ikke der var markant forslag i tiden opslagene brugte.
Hvis man leder efter en Israelsk hjemmeside, skal Stofas dns server sandsynligvis spørge en Top Level Domain Server – som har styr på hjemmesider for Israel, mens en DNS server med fokus på Israel sikkert selv har svaret på requesten.

## Slide 17: Diskussion
Anvendelse af BIND på f.eks. skoler
  Fordele
    Blokering af bestemte hjemmesider, f.eks. facebook
    Når der forwardes til f.eks. OpenDNS kan de have blokeret harmfulde sider
    Nemt og hurtigt at sætte op
  Ulemper
    Beskytter kun mod DNS-opslag, men ikke ved brug af IP adresser
Notes: Anders

## Slide 18: Tak
Notes: Spørgsmål fra Christian:
Ved I om det er et ustabilt system – det er jo ved at være ret gammelt.
  Det virker ret stabilt – der er 13 root servere som alle ved det samme. De er ”hemmelige”, så de burde ikke kunne gå ned alle sammen på samme tid. Det har været vist at det fungerer med 3 root servere.
Ved I om det også bruges til mailservere?
  Ja, det gør det.
Hvad bruger man så den Ipadresse man har fået til?
  Man får jo så en adresse til præcis den server man ønsker at tilgå. Og her spørger man så efter en applikation på en port.